ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХУДЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ПОДЪЕЗД К ПОДЪЕМНО-СПУСКОВОМУ СООРУЖЕНИЮ (СЛИП) ПО АДРЕСУ: Г. ДИВНОГОРСК, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ КРАСНОЯРСКОГО МОРЯ

документация по планировке территории объекта

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Том 1

Красноярск, 2019г.

| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХУДЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ |
| --- |
| Заказчик – Джиоев Андрей Иванович |
| ПОДЪЕЗД К ПОДЪЕМНО-СПУСКОВОМУ СООРУЖЕНИЮ (СЛИП) ПО АДРЕСУ: Г. ДИВНОГОРСК, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ КРАСНОЯРСКОГО МОРЯ |
| документация по планировке территории объекта |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |
| 10-16-ППТ.1 |
| Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов |
| Кадастровый инженер | ____________ МП | В.И. Худяев |
| Изм. | №док. | Подп. | Дата |  |
| Красноярск, 2019г. |

Содержание

1.	Исходно-разрешительная документация для выполнения работ	4

2.	Сведения об основных положениях документов территориального планирования муниципального образования	5

3.	Сведения о местоположении объекта на территории	6

3.1 Наименование линейного объекта	6

3.2 Основные характеристики объекта	6

3.3 Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	6

3.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта	7

3.5 Предельные параметры разрешенного строительства	7

3.6 Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории	10

3.7 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории	10

4.	Красные линии	11

5.	Инженерно-техническая подготовка территории	12

6.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	14

7.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15

8.	Иформация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций	18

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	19

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-16-ППТ.1 | Основная часть проекта планировки территории с проектом межевания, подлежащая утверждению |  |
|  |  | Графическая часть |  |
|  |  | Положение о размещении линейных объектов |  |
| 2 | 10-16-ППТ.2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения объекта |  |
|  |  | Графическая часть |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |
| 3 | 10-16-ПМТ.3 | Проект межевания территории |  |
|  |  | Основная часть проекта межевания территории подлежащая утверждению |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории включающие в себя чертежи |  |
|  |  | Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  |  | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – комплект текстовых материалов в формате Microsoft Word (.doc) и .pdf и графических материалов в форматах .dwg и .jpg |  |

# Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

- Постановление администрации города Дивногорска Красноярского края от 13.08.2018г. № 148п «О подготовке документации по планировке территории».

- Правила землепользования и застройки города Дивногорска.

- Генеральный план города Дивногорска.

- Кадастровые планы соответствующих территории и кадастровые выписки земельных участков в районе проектирования.

# Сведения об основных положениях документов территориального планирования муниципального образования

Территориальные ресурсы города ограничены отсутствием свободных территорий, благоприятных для жилищного строительства. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо максимально эффективно использовать существующую городскую застройку, а также обеспечить создание комфортных условий проживания населения.

Для территории, на которой расположены линейные объекты, разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки города Дивногорска.

# Сведения о местоположении объекта на территории

# 3.1 Наименование линейного объекта

Линейный объект - «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г. Дивногорск, левый берег Красноярского моря»

# 3.2 Основные характеристики объекта

Основные техническо-экономические характеристики проектируемого объекта приведены в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя | Величина проектная |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная скорость движения, км/ч | 20 |
| 2 | Число полос движения | 1/2 |
| 3 | Ширина земляного полотна, м | 6,0/10,0 |
| 4 | Ширина проезжей части дороги, м | 4,0/8,0 |
| 5 | Ширина обочин, м | 1,0 |
| 6 | Наименьший радиус кривых в плане, м | 50 |
| 7 | Наибольший продольный уклон, ‰ | 168 |
| 8 | Интенсивность, авт/сут | 50 |
| 9 | Тип дорожной одежды | Капитальный/ переходный |
| 10 | Вид покрытия | Плита ПАГ-14/щебеночная смесь |

# 3.3 Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства объекта «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г. Дивногорск, левый берег Красноярского моря» расположен на территории Красноярского края Муниципального образования г. Дивногорска на левом берегу Красноярского моря выше по течению от плотины Красноярской ГЭС в Бирюсинском заливе.

# 3.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта

# 3.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

В  связи  с  отсутствием  планируемых  объектов капитального  строительства в границах испрашиваемой территории, обоснование  определения  предельных  параметров  застройки  территории  не требуется.

Согласно документам территориального планирования, проектируемая территория относится к следующим территориальным зонам:

Территория  «Водные объекты» (ТВО)

Территорию «Водные объекты» составляют поверхностные общедоступные водные объекты общего пользования, являющиеся частью водного фонда Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральным законами.

Зона «Рекреационная лесопарковая» (Р-3)

Представленные градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны в случае, когда части территорий общего пользования – городских лесов, лесопарков переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения.

____________________________________________________________________________

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон (согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО город Дивногорск, утвержденных Решением № 8-90- ГС от 30.06.2016 ).

Расстояния между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры (в метрах) следует принимать, исходя из сложившейся планировки территории, возможности развития городских и сельских населенных пунктов за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов, возможности повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки), в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства:

– для кварталов (микрорайонов) многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше – не более 600 м;

– для кварталов (микрорайонов) среднеэтажной жилой застройки 4 - 8 этажей – не более 450 м;

– для кварталов малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа без приквартирных участков – не более 350 м;

– для кварталов малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа с приквартирными участками – не более 300 м;

– для кварталов индивидуальной жилой застройки 1 – 3 этажа – не более 300 м;

– для кварталов застройки садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан – не более 300 м.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

При проектировании новых дорог и улиц выбор трассы следует осуществлять с учетом направления господствующих ветров в целях обеспечения их естественного проветривания и уменьшения заноса снегом.

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожной одежды должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги представлены ниже (Таблица 2).

Таблица № 2

| № п.п | Определяемый норматив | ед. изм | Нормативная ссылка | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь отвода земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта | На особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения | при поперечном уклоне местности ≤ 1: 20 для а/д категории: | I 8 полос | га/1 км | Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" (c изменениями от 11 марта 2011 г) Приложение 18 | 7,5 |
|  |  |  |  | I 6 полос |  |  | 6,8 |
|  |  |  |  | I; II 4 полосы |  |  | 6,1 |
|  |  |  |  | II 2 полосы |  |  | 4,4 |
|  |  |  |  | III 2 полосы |  |  | 4 |
|  |  |  |  | IV 2 полосы |  |  | 2,4 |
|  |  |  |  | V 1 полоса |  |  | 2,1 |
|  |  |  | при поперечном уклоне местности ≥ 1: 20, но ≤ 1:10 для а/д категории: | I 8 полос |  |  | 7,6 |
|  |  |  |  | I 6 полос |  |  | 6,9 |
|  |  |  |  | I; II 4 полосы |  |  | 6,2 |
|  |  |  |  | II 2 полосы |  |  | 4,5 |
|  |  |  |  | III 2 полосы |  |  | 4,2 |
|  |  |  |  | IV 2 полосы |  |  | 2,5 |
|  |  |  |  | V 1 полоса |  |  | 2,2 |
|  |  | Необходимые | при поперечном уклоне местности ≤ 1: 20 для категории а/д: | I 8 полос |  |  | 8,1 |
|  |  |  |  | I 6 полос |  |  | 7,2 |
|  |  |  |  | I; II 4 полосы |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  | II 2 полосы |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  | III 2 полосы |  |  | 4,6 |
|  |  |  |  | IV 2 полосы |  |  | 3,5 |
|  |  |  |  | V 1 полоса |  |  | 3,3 |
|  |  |  | при поперечном уклоне местности ≥ 1: 20, но ≤ 1:10 для категории а/д: | I 8 полос |  |  | 8,2 |
|  |  |  |  | I 6 полос |  |  | 7,3 |
|  |  |  |  | I; II 4 полосы |  |  | 6,6 |
|  |  |  |  | II 2 полосы |  |  | 5 |
|  |  |  |  | III 2 полосы |  |  | 4,8 |
|  |  |  |  | IV 2 полосы |  |  | 3,6 |
|  |  |  |  | V 1 полоса |  |  | 3,4 |
| 2 | Ширина полосы зеленых насаждений для защиты застройки от шума вдоль автомобильных дорог | м | СНиП 2.07.01-89* п.6.9 | 10 |

Расположение испрашиваемого участка строительства в вышеуказанных зонах не противоречит Правилам землепользования и застройки города Дивногорска.

# 3.6 Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и перспективными инженерными сетями и сооружениями.

Проектные    решения    выполнены в    соответствии    с    архитектурно-планировочной  организацией  территории  проекта  планировки  и  обеспечивают организованное,    безопасное,    удобное    и    комфортабельное    движение автотранспортных средств и пешеходов

# 3.7 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортное обслуживание территории осуществляется согласно существующей сети автомобильных дорог.

Работы необходимые для обслуживания объекта выполняются в границах охранных зон, согласно Федеральному закону РФ от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

# Красные линии

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе основной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ).

Красные линии закреплены в МСК 167.

В связи с тем, что на территории проектируемого земельного участка не установлены красные линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам проектируемого объекта, согласно каталогу координат (Таблица 2).

Таблица 2. Каталог координат проектируемых красных линий.

# Инженерно-техническая подготовка территории

Транспортное обслуживание территории осуществляется согласно существующей сети автомобильных дорог.

Обустройство подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) заключается в установке средств организации движения и выполняется согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

На проектируемом участке применяются дорожные знаки типоразмера III с нанесенной световозвращающей пленкой алмазного типа (тип В), что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения на проектируемом участке, особенно в темное время суток и при недостаточной видимости.

Для лучшей видимости знака, а соответственно безопасности движения стойка знака устанавливается на сборный железобетонный фундамент П-1 размерами 1,0м х 1,0м х 0,08м с технологическим отверстием в центре для стойки знака. Дорожные знаки устанавливаются на обочине подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП). Стойки дорожных знаков выполняются из оцинкованной трубы диаметром 76мм.

Знаки дорожные выполняются со световозвращающей поверхностью в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Для повышения безопасности движения автомобильного транспорта по проектируемому участку предусмотрена установка железобетонных дорожных ограждений со стороны косогора при насыпи свыше 3,0м. Железобетонное ограждение выполнено по типу Нью-Джерси одностороннее размером 540х810х3500мм.

В месте примыкания проектируемого подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) к существующей дороге устанавливаются пластиковые сигнальные столбики марки С 3 в пределах кривых радиуса закругления.

Разворотная площадка расположена на участке ПК0+70 – ПК1+60 справа, имеет длину 90м и ширину 15,0м. Уклон в поперечном профиле составляет 20‰ в сторону проезжей части основной дороги.

Дорожная одежда на парковочной площадке соответствует дорожной одежде на основной дороге.

Приняты два типа дорожной одежды.

Первый имеет переходный тип покрытия и устраивается от ПК0+00  до ПК1+59.

Второй имеет капитальный тип покрытия и устраивается с ПК1+59 до ПК3+72.

Конструкция дорожной одежды по типу 1

•	Слой покрытия - смеси щебеночные с непрерывной грануло-метрией С1, по ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,14м;

•	Верхний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,10м;

•	Нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,15м (до ПК 1+40 существующий слой);

•	Рабочий слой – скальный грунт, толщиной 0,60м (до ПК 1+40 существующий слой).

•	Обочины устраиваются из щебеночной смеси С5, h=0,24м.

Конструкция дорожной одежды по типу 2

•	Слой покрытия - плита ПАГ-14, по ГОСТ 25912.1-91, h=0,14м;

•	Подстилающий слой – песок строительный, по ГОСТ 8736-2014, h=0,10м;

•	Нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,15м;

•	Рабочий слой – скальный грунт, толщиной 0,60м.

•	Обочины устраиваются из щебеночной смеси С5, h=0,24м.

В местах кривых в плане стыки между плитами омоноличиваются бетоном В20 F300.

Материалы для дорожной одежды доставляются в соответствии с транспортной схемой.

# Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Объектов культурного наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство линейного объекта, нет.

# Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации линейных объектов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с изменениями).

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных приказом Министерства местного развития Российской Федерации от 28.12.2010 №820;

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Установление границ охранных зон автомобильных дорог и особые условия использования таких участков регламентируется следующими документами:

- Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" (с изменениями и дополнениями)

- Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

- Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;

- Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

- Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 №123;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10.

С целью охраны автомобильных дорог, создания возможностей для их развития, обеспечения условий для их содержания и движения по ним в зависимости от назначения и функционального признака дорог на прилегающих к ним земельных участках создается охранная зона, в пределах которой по решению Правительства для землевладельцев и пользователей земель устанавливаются особые требования.

Ширина охранной зоны на государственных автомобильных дорогах устанавливается в зависимости от их назначения и размещения, но не менее 20 м с обеих сторон от оси автомобильной дороги. Для частных автомобильных дорог ширину охранной зоны устанавливают органы местного публичного управления.

Полоса отвода автомобильных дорог устанавливается в целях обеспечения сохранности и прочности а/д и а/д сооружений. Размер полосы в зависимости от категории:

I – 32м;

II – 28м;

III – 22м;

IV – 19м;

V – 18м.

В полосу отвода а/д, кроме земляного полотна, входят земли, занятые защитными навесами, постоянными линейными сооружениями, служебными жилыми и производственными зданиями, сигнальными и указательными знаками, парапеты, пешеходные и велодорожки, сооружения на съездах и пересечениях дорог, летние тракторные и объездные дороги, и другие специальные сооружения, обеспечивающие прочность земляного полотна.

В пределах а/д устраиваются посадки на полосе отвода а/д. Без согласования с дорожными органами воспрещается производство строительных, геологоразведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а так же устройство наземных сооружений. Кроме того, установление дорожных знаков и указателей необходимо согласовывать с органами ГИБДД. Так же запрещается распашка участков, покос травы, рубка и повреждение деревьев.

Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных дорог и их сохранности формируют придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон полосы отвода дороги участков земли, шириной не менее 50м каждый, считая от границы полосы отвода с установлением особого режима использования земель, включающего ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон.

В зависимости от категории федеральной дороги ширину каждой придорожной зоны устанавливают:

для дорог IV и III категории – 50м;

для дорог I и II категории – 75м;

для дорог V категории – 100м.

Для подъездов к столицам республик, центрам краев, областей, округов – придорожная зона 100м.

Придорожная полоса для указанного подъезда начинается не менее чем за 25км до границы города. В границах поселений размещение придорожной полосы устанавливают по границе существующей застройки, но не более чем за 50м и не менее чем за 6м.

В пределах охранных зон а/д запрещается: капитальное строительство сроком больше 10 лет, кроме зданий ГАИ.

Ширина охранной зоны для подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) и иные особые условия использования таких участков не установлены.

# Иформация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты почв, растительности и животного мира;

2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей, территории карьеров и других зон деятельности;

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель, временно изымаемых под строительство;

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках, расположенных в полосе отвода;

8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных организаций.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ